## Slide 1
F-150 EXPEDITION HUB
Prioridades de comunicación · Julio 2026
Conectividad Panamericana
Starlink Mini frente a Holafly, eSIM de datos, SIM locales, router 4G y roaming: qué nos conviene para 27.280 km y 14 países.
Notes: Contexto: decidir la estrategia de conectividad para los 151 días de ruta en la F-150.

## Slide 2
El viaje en números
La escala del viaje es lo que hace que esta decisión importe.
151
días de viaje
14
países, 13 fronteras
27.280
km de ruta
~5
meses de servicio a pagar
Implicación: cualquier opción "por día" o "por país" se multiplica por 151 días y 14 países. Las tarifas mensuales y los planes regionales dominan la comparación.
Notes: Estos números salen del Hub. La escala del viaje define la decisión: 5 meses no es unas vacaciones, es un contrato de servicio.

## Slide 3
Las seis opciones sobre la mesa
SATELITAL
Starlink Mini
Antena propia en la camioneta. Funciona donde no hay ninguna torre celular.
CELULAR · eSIM
Holafly
eSIM "ilimitada" por región. Un plan LATAM cubre 18 países; compartir datos está limitado.
CELULAR · eSIM
Airalo / Saily / Nomad
eSIM por gigas (5–20 GB). Más baratas si el consumo es moderado y medible.
CELULAR · FÍSICA
SIM locales
Claro / Tigo / Movistar en cada país. Lo más barato por GB; un trámite en cada frontera.
CELULAR · FÍSICA
Router 4G/5G + SIM
Router con antena externa en la F-150. Mejor señal que el teléfono y WiFi para todos.
CELULAR · ROAMING
Roaming del operador
Pases diarios (~10–12 USD/día). A 151 días, es la opción más cara por lejos.
Notes: Panorama general antes de entrar al detalle. Dos familias: satelital (independiente de torres) y celular (depende de cobertura local).

## Slide 4
Starlink Mini: qué compramos y qué pagamos
Antena Mini (una vez)
$199–249
Roam 50 GB / mes
~$50/mes
Roam Global ilimitado
~$165–200/mes
Ojo: el plan regional cubre un solo continente. Nuestra ruta cruza de Norteamérica a Sudamérica: plan Global, o cambiar de plan/país sobre la marcha (sin permanencia, se puede pausar por $5/mes).
A favor
Internet en el Darién, altiplano y Patagonia sin depender de torres · 100+ Mbps reales · WiFi para todos los dispositivos del campamento · sin trámites por país.
En contra
20–40 W de consumo (4–6 h con una batería de 100 Wh) · necesita cielo despejado, no sirve dentro de la ciudad o bajo árboles · un equipo más que declarar y cuidar en aduanas.
En la F-150
Se alimenta del 12 V / USB-C del sistema auxiliar. Montaje magnético en el techo o desplegada en el campamento; usable en movimiento a velocidad de ruta.
Notes: Hardware bajó a ~199-249 USD en 2026. El punto clave: el plan Roam regional cubre un continente; para cruzar de Norteamérica a Sudamérica hace falta el plan global o cambiar de plan. Consume 20-40W, viable con la batería auxiliar.

## Slide 5
Holafly frente a las eSIM por gigas
Holafly
Datos ilimitados por suscripción
Plan LATAM: 18 países de la ruta con una sola eSIM, se conecta sola al cruzar fronteras
Planes mensuales desde ~$50–65 USD/mes
Hotspot limitado: ~1 GB/día compartible — mal ajuste para 2+ personas y laptops
Sin número local ni SMS (afecta apps bancarias y verificaciones)
Airalo · Saily · Nomad
Paquetes de datos regionales
Paquetes regionales LATAM de 5–20 GB / 30 días , recargables desde la app
Precio típico $3–5 USD por GB — gana si consumimos poco y medido
Hotspot sin restricción en la mayoría de planes
Riesgo: quedarse sin gigas a mitad de mes; los "ilimitados" reales escasean en LATAM
Ambas dependen 100% de la red celular local: en ciudades y carreteras principales funcionan bien; en los tramos remotos del viaje, ninguna.
Notes: Holafly LATAM: ilimitada, 18 países de nuestra ruta, pero el hotspot está limitado (~1GB/día compartible). Airalo/Saily/Nomad venden gigas: más barato si medimos consumo. Ninguna funciona sin torre celular.

## Slide 6
SIM locales, router 4G y roaming
SIM locales
Claro y Tigo cubren casi toda la ruta. $8–20 USD por 20–40 GB por país. El costo real es el tiempo: local del operador + pasaporte + registro en cada país, ×12 países. En varios (Chile, Argentina, Perú) el registro es obligatorio y puede tardar.
Router 4G/5G en la F-150
$100–180 USD una vez (tipo GL.iNet / Netgear con antena externa). No es una fuente de datos: potencia cualquier SIM o eSIM que le pongamos. Antena en el techo = señal donde el teléfono ya no tiene, y WiFi estable para los dos.
Roaming del operador
Pases tipo Day Pass: ~$10–12 USD/día . A ~120 días fuera de EE.UU. son $1.200–1.450 USD por una sola línea, con límites de uso "de viaje". Útil solo como respaldo puntual el primer día en un país.
Notes: SIM locales: lo más barato pero requiere registro con pasaporte en varios países y tiempo en cada frontera. Router 4G: multiplica el valor de cualquier SIM. Roaming: descartable por precio a 151 días.

## Slide 7
Cobertura en los tramos remotos
Donde la ruta se pone interesante, la red celular desaparece. Ahí se separa el satélite de todo lo demás.
TRAMO
CELULAR (eSIM / SIM / router)
STARLINK MINI
Baja y Sierra de México
Intermitente en carretera
Completa
Selva del Darién / embarque
Sin señal en tramos largos
Completa
Altiplano Perú–Bolivia
Solo pueblos; rutas en cero
Completa
Carretera Austral / Patagonia
Cientos de km sin torre
Completa
Ciudades y Panamericana norte
Buena a excelente (4G/5G)
Necesita cielo abierto
Notes: El criterio decisivo. La ruta tiene tramos largos sin ninguna torre: ahí la familia celular entera queda en cero. Si trabajamos remoto o queremos margen de seguridad, esto solo lo resuelve el satélite.

## Slide 8
Costo estimado del viaje completo
151 días · hardware incluido · USD aproximados a precios de mediados de 2026
SIM locales (12 países)
~$200
Airalo / Saily (gigas medidas)
~$280
Holafly ilimitada (5 meses)
~$330
Router 4G + SIM locales
~$360
Starlink Mini + Roam 50 GB
~$500
Starlink Mini + Roam Global
~$1.075
Roaming del operador (pases)
~$1.400+
Notes: Estimaciones para todo el viaje, hardware incluido. Roaming queda descartado. La sorpresa: Starlink Roam 50GB cuesta parecido a Holafly. El combo recomendado suma dos partidas pero sigue lejos del roaming.

## Slide 9
Comparativa por criterio
CRITERIO
Starlink Mini
Holafly
Airalo etc.
SIM local + router
Roaming
Zonas remotas
Excelente
Nula
Nula
Limitada
Nula
Costo (151 días)
$500–1.075
~$330
~$280
~$360
$1.400+
Datos ilimitados reales
Según plan
Sí, hotspot limitado
No (gigas)
Sí, por país
No
Varios dispositivos
WiFi propio
~1 GB/día
Hotspot del móvil
WiFi del router
Hotspot
Trámites por país
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Registro ×12
Ninguno
Energía / instalación
20–40 W, montaje
Cero
Cero
Router 12 V
Cero
Notes: Resumen por criterio. Leer por filas: ninguna columna gana en todo — por eso la recomendación es un combo.

## Slide 10
RECOMENDACIÓN
Starlink Mini como columna vertebral, eSIM para el día a día
1 · Starlink Mini + Roam 50 GB
Trabajo remoto, campamentos, tramos sin señal y seguridad. Pausar el plan ($5/mes) los meses de ciudad. ~$500 total.
2 · eSIM por gigas (Airalo/Saily)
Mapas, WhatsApp y avisos en movimiento, sin desplegar la antena. Plan regional LATAM recargable. ~$200 total.
3 · SIM local en estadías largas
Solo México (30 d) y Colombia (24 d): gigas baratos y número local para apps. ~$40 total.
~$740
para los 151 días, hardware incluido — la mitad que el roaming, con cobertura en el 100% de la ruta y WiFi para todo el equipo.
Notes: El combo: Starlink Mini con Roam 50GB como columna vertebral (remoto + trabajo + seguridad), una eSIM por gigas para el día a día en ciudad, y SIM local solo en países de estadía larga (México 30d, Colombia 24d). Presupuesto total ~$850, dentro del plan de gastos.